## Slide 1: Tworzenie mapy pomieszczenia za pomocą autonomicznej, mobilnej platformy skanującej
Tomasz jakubowski [241976] [TIP]

## Slide 2: Konspekt prezentacji
Wstęp
Założenia projektowe
Dobór dostępnych technologii
Aktualny stan prac
Podsumowanie

## Slide 3: Wstęp
Podstawa projektu
Temat mojej pracy inżynierskiej dotyczy projektu oraz budowy robota zdolnego do samodzielnego poruszania się w płaszczyźnie 2D i tworzenia mapy pomieszczenia w którym się znajduje.
Jest to zadanie realizowane powszechnie przez inteligentne odkurzacze, niektóre modele dają użytkownikowi możliwość podglądu mapy swojego domu w aplikacji.

## Slide 4: Założenia projektowe
Gotowy system powinien być w stanie zmierzyć pomieszczenie i wygenerować graficzną prezentację płaskiej mapy pomieszczenia
Pomiar zachodzi na wysokości ok. 10-15 cm od powierzchni podłogi
Użytkownik wydaje robotowi polecenia za pomocą programu komputerowego

## Slide 5: Założenia projektowe
Aby stworzyć mapę pomieszczenia robot będzie komunikował się z komputerem który będzie wydawał mu polecenia oraz odbierał dane z których taka mapa zostanie stworzona. Aby to było możliwe robot powinien być w stanie:
Jeździć w przód/tył
Zakręcać
Mierzyć przejechaną odległość
Mierzyć kąt w którym jest skierowany
Mierzyć dystans od siebie do przeszkody z dostatecznie wysoką rozdzielczością
Komunikować się z komputerem PC / Laptopem

## Slide 6: Dobór dostępnych technologii
Do spełnienia wcześniej wymienionych wymagań przyjąłem że potrzebne będą:
Dwa duże serwomechanizmy do napędu jednostki
Gąsienice zmniejszające poślizg, pozwalające łatwo zakręcać oraz pokonywać niewielkie przeszkody
Mały serwomechanizm do obrotu wieżyczki
Sensor odległości obracający się na w/w wieżyczce
Moduł bluetooth do komunikacji z komputerem

## Slide 7: Dobór dostępnych technologii
Aktualnie wykorzystywane komponenty
Ze względu na dużą zmienność w projekcie nie zawarłem pełnej listy komponentów wykorzystywanych przez cały czas trwania projektu a jedynie aktualnie wykorzystywane elementy.
Sensor Lidar TF Luna
Serwomechanizmy TowerPro MG90S oraz MG995
Enkodery obrotowe mechaniczne
Moduł bluetooth HC-05
Wyświetlacz OLED SSD1306
Gąsienice własnego projekty wydrukowane elastycznym filamentem TPU
MinIMU-9 v5 (Płytka zawierająca magnetometr, żyroskop i akcelerometr)

## Slide 8: Aktualny stan prac

## Slide 9: Aktualny stan prac

## Slide 10: Aktualny stan prac

## Slide 11: Aktualny stan prac

## Slide 12: Aktualny stan prac

## Slide 13: Podsumowanie
Na drodze do osiągnięcia aktualnego efektu natrafiłem na wiele problemów z jazdą, spadającymi gąsienicami, kalibracją magnetometru, dopasowaniem pomiarów do mapy, zasilaniem i wieloma innymi. Zadanie jest dużo bardziej pracochłonne niż by się mogło wydawać. Nie mniej jednak uważam że postęp prac jest dość równomierny i uda mi się obsłużyć choć jeden algorytm autonomicznej jazdy.

## Slide 14: Dziękuję za uwagę
Tomasz jakubowski [241976] [tip]